## Slide 1
网关服务负载能力分析
Gate Service Capacity Analysis
Netty 4.1 · TCP 长连接 · gRPC 双向流 · Java 21
1 / 10

## Slide 2
架构概述
网络框架
Netty 4.1 NIO，TCP 长连接
协议格式
自定义二进制（16B 头 + protobuf 体）
后端通信
gRPC 双向流（per gameId）
连接上限
可配置（默认 10,000）
消息体上限
64 KB
心跳超时
60 秒读空闲断连
会话管理
ConcurrentHashMap<Long, Channel>
离线消息
Redis Stream，200 条阈值兜底
TCP Pipeline: IdleStateHandler → TcpHeartbeatHandler → GameMessageDecoder → GameMessageEncoder → TcpMessageHandler
2 / 10

## Slide 3
单连接内存开销
~60 KB
每连接稳态内存
组成部分
估算大小
Netty Channel + 内部结构
~3 KB
Pipeline Handlers (4个)
~2 KB
OS TCP 缓冲区
~40-80 KB
Netty Direct Memory
~8-16 KB
Channel Attributes
~0.5 KB
PlayerService Entry
~0.1 KB
RateLimiter Window
~0.1 KB
JVM 固定开销约 500-800 MB（Spring Boot + Redis + gRPC + 监控）
离线消息存储于 Redis Stream，不占用 Gate 堆内存。200 条阈值 + relogin 兜底机制确保内存安全。
3 / 10

## Slide 4
单网关节点性能
70,000+
最大并发连接
TCP 长连接
100,000+
消息吞吐 msg/s
纯转发场景
< 1ms
转发延迟 P99
网关内处理时间
协议: Binary TCP | 后端: gRPC 双向流 | 单连接: ~60 KB
4 / 10

## Slide 5
阿里云 ECS 配置与负载能力
机型
规格
连接容量
吞吐 msg/s
适用场景
月费
ecs.c7.large
2C / 4G
5K - 8K
8K - 15K
开发测试
¥200-400
ecs.c7.xlarge
4C / 8G
15K - 25K
25K - 50K
生产推荐
¥500-800
★
ecs.c7.2xlarge
8C / 16G
40K - 70K
60K - 120K
中大型游戏
¥1K-1.6K
ecs.c7.4xlarge
16C / 32G
100K - 150K
150K - 300K
大型游戏
¥2K-3.5K
ecs.c7.8xlarge
32C / 64G
200K+
300K+
超大规模
¥4K-7K
★ 推荐: 4C/8G 是性价比甜点，单机可承载 1.5-2.5 万连接
5 / 10

## Slide 6
瓶颈优先级分析
1
内存
每连接 ~60KB，决定最大连接数上限
2
文件描述符
每连接 = 1 FD，需 sysctl 调优至 100000+
3
CPU
Netty 事件循环 + protobuf 编解码 + 限流
4
网络带宽
5万连接 × 300B ≈ 15MB/s，远低于网卡能力
5
gRPC 后端
单 gameId 一条双向流，通常不是瓶颈
6
全局限流
默认 10000 req/s，需按连接数调高
纯转发场景下，CPU 和带宽通常不是瓶颈。内存和 FD 是首先需要关注的资源。
6 / 10

## Slide 7
推荐部署方案
场景: 10 Game 服 · 总 CCU ≤ 30,000
方案: 2 × ecs.c7.xlarge（4C / 8G）
SLB (TCP 四层负载均衡)
Gate-01 (4C/8G)
G1 G2 G3 G4 G5
Gate-02 (4C/8G)
G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10
↑ G4、G5 双入口，任一 Gate 故障不丢失整个 Game ↑
gate.max-connections
20,000
ratelimit.global
20,000/s
JVM
-Xmx4g -XX:+UseZGC
月成本
~¥1,000-1,600
7 / 10

## Slide 8
容量验证
正常运行
连接: 15,000
28%
~1.7 GB / 8 GB
故障兜底 (单机扛全部)
连接: 30,000
33%
~2.6 GB / 8 GB
极端突发
连接: 40,000
40%
~3.2 GB / 8 GB
理论极限
连接: 70,000+
任意一台故障，另一台可独立承载全部流量，具备 100% 容灾冗余
8 / 10

## Slide 9
弹性扩展策略
CCU
机型
数量
月费
1K - 5K
c7.large 2C/4G
1-2 台
¥400-800
5K - 30K
c7.xlarge 4C/8G
2 台
¥1K-1.6K
30K - 80K
c7.2xlarge 8C/16G
2-3 台
¥2K-5K
80K - 150K
c7.4xlarge 16C/32G
2-3 台
¥4K-10K
150K+
c7.8xlarge 32C/64G
3+ 台
¥12K+
扩容触发条件
连接数 > 75%
→ 加一台 Gate
CPU > 60%
→ 升级机型
堆内存 > 87%
→ 升级机型
gRPC P99 > 50ms
→ 扩容 Game
1
启动新 Gate 实例
→
2
Redis 自动注册
→
3
SLB 发现并分流
→
4
10 秒内生效
无需停服 · 不改代码 · 不迁移数据
9 / 10

## Slide 10
性能总结
单节点可维持 7 万以上并发连接，消息吞吐达 10 万+/秒，网关内处理延迟控制在亚毫秒级。
10 个游戏服、3 万峰值并发场景下，仅需 2 台 4 核 8G 云服务器，单机水位不超过 30%，具备 100% 容灾冗余。
无状态水平扩展，N:M 灵活编排。增减网关节点无需停服，新节点上线后 10 秒内自动接入集群。
网关层月成本约 1,500 元，平均每万人每月 500 元，包含完整容灾冗余。
* 性能数据基于 Netty 4.1 + Java 21 + ZGC 在 4vCPU/8GB 环境下的架构分析与行业基准，实际数值以压测为准。
10 / 10